ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão nº 13/2021

Processo nº 23/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra qualificada para conserto e recuperação mecânica em veículos pesados, da Frota Pública Municipal, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas abaixo apresentadas.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por itens, dos serviços abaixo apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro a seguir:

| Item | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 01 | 700 | HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em veículos pesados (vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões). |

2.2 – Condições para execução do serviço:

2.2.1 - O pedido para a retirada dos veículos, em que serão realizados os serviços, será efetuado pela Prefeitura Municipal de Fernando Prestes através da Seção e Controle de Materiais e Veículos via e-mail ou outro meio hábil;

2.2.2- Os serviços serão realizados na oficina da proponente vencedora, e deverão iniciar-se até 12 (doze) horas após a entrega da peças. (dias úteis).

2.2.3 - A proponente vencedora deverá obedecer a planilha de tempo de reparo, anexa a presente, apresentando previamente um orçamento detalhado (especificação do serviço, quantidade de horas, etc.) para a realização dos serviços solicitados.

2.2.4 - Os orçamentos deverão ser providenciados em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação da Prefeitura do Município de Fernando Prestes, através da Seção de Controle de Materiais e Veículos. (dias úteis).

2.2.5 - Após a apresentação dos orçamentos com valores e quantidade de horas estabelecidos na planilha de tempo de reparo, desde que aprovados, a proponente (contratada) iniciará imediatamente a prestação dos serviços.

2.2.6 - A proponente vencedora deverá:

2.2.6.1 Apresentar o tempo de garantia de cada serviço realizado.

2.2.6.2 - Utilizar ferramentas próprias para cada tipo de serviço.

2.2.6.3 – Refazer às suas expensas os serviços executados em desacordo com o estabelecido no contrato e os que apresentarem vícios na execução;

2.2.7 - Após a execução dos serviços, quando da entrega do veículo, um funcionário da Prefeitura efetuará o recebimento provisório, passando recibo da entrega do mesmo. O recebimento definitivo dos serviços será feito por funcionário ou equipe de funcionários designada, para avaliar a qualidade e adequação dos mesmos, considerando-se tácito o recebimento se não realizado expressamente em até noventa dias.

2.2.8 - Os tempos padrão dos serviços apresentados estão em hora centesimal, que significa a divisão em cem partes iguais, portanto, não é a hora que conhecemos do relógio, que tem sua leitura no sistema exagesimal, ou seja, a divisão da hora em sessenta minutos. O sistema de hora centesimal permite a soma de todos os tempos de serviços elencados no orçamento e sua multiplicação direta pelo valor de mão-de-obra praticado, possibilitando encontrar seu preço final.

2.2.9 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a regularização.

2.2.10 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

2.2.11 – A contratante poderá acompanhar a execução dos serviços efetuados na oficina da contratada.

2.2.12 – As peças substituídas deverão ser devolvidas à contratante.

| 2.3 - Relação de tempos padrão de serviços: |
| --- |
| Descrição | Tempos |
| 1 - Alimentação |  |
| Alavanca do Acelerador - Regular | 0,3 |
| Coletor de Admissão - Substituir | 1,5 |
| Elemento do Filtro de ar - Examinar e substituir | 0,2 |
| Filtro de combustível - Substituir | 0,6 |
| Reservat´rio de Combustível - Limpar | 2 |
| Reservatório de Combustível - substituir | 1,5 |
| 2 - Direção |  |
| substituir bomba da direção hidráulica e reservatório | 3 |
| Barra de Direção do Braço Setor - Substituir | 1 |
| Bomba de Direção hidraúlica - Substituir | 1 |
| Caixa de Direção Hidrálica - Reaperto dos Parafusos | 0,3 |
| Caixa de Direção Mecânica - Reaperto dos parafusos | 1 |
| Coluna de Direção – Substituir | 2 |
| Direção Hidráulica – Substituir | 1,5 |
| Direção Hidráulica - Substituir o fluído | 0,5 |
| Direção Mecânica - Remover, Instalar e Reparar | 3,5 |
| Reservatório de Fluído de Bomba – Substituir | 0,5 |
| Tensor da Bomba de Direção Hidráulica – Substituir |  |
| Volante da Direção – Substituir | 0,4 |
| substituir articulação axial e coifa da caixa de direção de 01 lado | 1,5 |
| substituir caixa de direção | 3,5 |
| Revisar caixa direção – remover e instalar | 10 |
| 3 - Freio |  |
| Cabeçote do compressor de AR - Substituir | 1 |
| Cilindro da Roda dianteira (tambor e Sapatas Removidas) Substituir | 0,8 |
| Cilindro da Roda traseira (tambor e Sapatas Removidas) Substituir | 0,8 |
| Cilindro mestre - Substituir | 1 |
| Cilindro mestre (removido) - substituir | 0,5 |
| Cuica do freio dianteiro - Substituir | 1 |
| Folga de pedal de freio - Regular | 0,2 |
| Freio de estacionamento - Regular | 0,5 |
| Freio de serviço e de estacionamento - Regular - Trocar Válvula | 0,5 |
| Freios de Serviços - Regular | 0,5 |
| Lonas Dianteiras (cubos removidos) - Substituir | 2 |
| Lonas Traseiras (tambores removidos) - Substituir | 2 |
| Pistão e Cilindro (camisa) do compressor (cabeçote rem.) - Substituir | 2 |
| Regulador de pressão de AR - Regular Pressão | 1 |
| Reparo do cilindro mestre - Substituir | 1 |
| Sistema de freio - Sangrar | 1 |
| Tambor de freio Dianteiro - Removido - Retificar | 1,5 |
| Tambor de freio Traseiro - Removido - Retificar | 1,5 |
| Tambores dianteiros - Remover e instalar - Cada lado | 1,5 |
| Tambores dianteiros c/ cubos - Remover e Instalar - Cada lado | 1,5 |
| Tambores traseiros - Remover e instalar - Cada lado | 2 |
| Tambores traseiros c/ cubos - Remover e instalar - Cada lado | 1,5 |
| Válvula pedal - remover e instalar | 1 |
| Válvula reguladora de pressão - Substituir | 1 |
| trocar lonas por eixo | 2,5 |
| Substituir pastilhas de freio – por roda | 1 |
| substituir reparo da pinça de freio de 01 lado | 1,4 |
| substituir retentor do cubo de roda e engracxar rolamentos de 01 lado | 1,5 |
| substituir terminal de direção de 01 lado | 0,5 |
| substituir lonas de freio | 1,5 |
| 4 - Motor |  |
| Anéis dos pistões e Casquilos - Substituir | 20 |
| Bomba d´agua - Substituir | 1 |
| remover e instalr bomba d agua e trocar reparo do mesmo | 2,5 |
| Bomaba de óleo (sem carter) - Substituir | 0,5 |
| Cabeçote - Instalar | 10 |
| remover e instalar cabeçote e trocar junta | 8,5 |
| Cabeçote - Revisão | 1 |
| Cabeçotes - Instalar (motor removido) | 2,5 |
| Camisas e Pistões (kits) - Substituir | 25 |
| Coletor de Escapamento - Substituir | 2 |
| Compressor do motor - Medir (sem injetores) | 1,5 |
| Elemento do filtro de óleo - Substituir | 0,2 |
| Interruptor de óleo (cebolinha) - substituir | 0,3 |
| Interruptor de temperatura - (Bulbo) - substituir | 0,3 |
| Junta da tampa de Válvulas - Substituir | 0,5 |
| Junta de cabeçote - substituir | 4 |
| Junta do carter - Substituir | 2 |
| Mnagueiras Superior do Motor ao Radiador - Substituir | 0,5 |
| Motor - Remover/instalar | 10 |
| Motor - Reparar Completamente - (remover, Medir, Instalar, Ajustar) | 40 |
| Parafusos dos cabeçotes - Reapertar | 1 |
| Radiador - Substituir | 1 |
| Radiador de óleo - Substituir | 3,5 |
| Retentor Dianteira da Polia - Substituir | 2 |
| Todas as mangueiras do sistema de arrefecimento - Substituir | 1 |
| substituir vlavula termostato | 1 |
| Válvulas - Regular reparo | 1 |
| Ventilador (radiador removido) - Substituir | 0,5 |
| remover e instalar motor desmonstagem e montagem do motor completo | 35 |
| substituir bomba d´agua | 3 |
| remover e instalar motor substituir retentor traseiro do motor 310 | 11 |
| regular válvulas do motor | 2 |
| substituir balanceiro de válvulas | 1 |
| substituir correia dentada | 3,5 |
| substituir polia viscosa do motor | 3 |
| substituir radiador | 2 |
| remover e instalar motor e substituir carter do motor | 9,5 |
| substituir bomba alimentadora | 1 |
| susbstituir turbina | 4 |
| substituir flexível de pressão de óleo do exaustor | 2 |
| substituir flexivel de pressão de óleo da turbina | 2 |
| substituir polia dianteira do virabrequim | 3 |
| substituir retentor dianteiro do virabrequim | 3 |
| remover e instalar motor e substituir carcaça seca do motor | 9 |
| substituir exaustor | 1,5 |
| substituir tubo d agua duplo do motor | 2,5 |
| substituir tubo d agua simples do motor | 1 |
| substituir coxins dianteiro do motor | 3 |
| substituir mangueira de retorno do exaustor | 1,5 |
| substituir mangueira de retorno da turbina | 1,5 |
| substituir tampa de distribuição | 2,75 |
| remover e instalar motor e substituir bomba de óleo do motor | 15 |
| substitur junta do suporte da bomba d agua | 3 |
| substituir mangueira de ar quente | 2 |
| susbstituir correira do ar condicionado | 0,5 |
| substituir correia do alternador | 0,5 |
| substituir junta do respiro de óleo atrás da bomba injetora | 5 |
| substituir tubos de óleo diesel | 2,3 |
| substituir anel de vedação da vareta de óleo do motor | 1,5 |
| Substituir coxim motor trazeiro |  |
| remover e instalar tubo primário do escapamento | 3,5 |
| substituir suporte do tubo primário do escapamento | 2 |
| substituir selos d agua da lateral do bloco do motor | 4,5 |
| substituir mangueira curta d agua da lateral do bloco do motor | 2 |
| substituir óleo de motor, filtros de óleo, ar e combustível | 1,5 |
| 5 - Transmissão |  |
| Alavanca da Caixa de Mudanças - Substituir | 1,5 |
| Árvore de transmissão (cardan) - Substituir | 1 |
| Caixa de mudanças - Remover e instalar | 10 |
| Caixa de mudanças (removido) - Reparar | 6 |
| Caixa de Satélite (removido) - Reparar | 3 |
| Coroa, Caixa de Satélite (no veículo) - remover e instalar | 10 |
| Cruzeta de árvore de transmissão (cardan) - substituir | 1,5 |
| Eixo traseiro (removido) - reparar | 8 |
| Eixo traseiro - Remover e Instalar | 10 |
| Eixo Traseiro - Trocar óleo | 0,3 |
| Engraxadeira do Cardan - Substituir | 0,3 |
| Guarda-pó da Alavanca da Caixa de Mudanças - substituir | 0,5 |
| Junta da tampa do diferencial - Substituir | 2,25 |
| Óleo de Caixa de mudanças - Trocar | 0,5 |
| Pinhão, coroa, Caixa satélite (removido) - Reparar | 10 |
| Prisioneiro da Roda ao cubo (rodas removidas) - Substituir | 0,5 |
| Respiro da caixa de mudanças - Substituir | 0,2 |
| Respiro do eixo Traseiro - Limpar | 0,3 |
| Retentor do Pinhão (no veículo) - substituir | 1,5 |
| Tampa da caixa de mudanças (trambulador) (cx removida) - rem. e Instalar | 0,5 |
| Tampa dianteira da caixa de mudanças (removida) - Eliminar Vazamento | 1 |
| Tampa Traseira da Caixa de mudanças - Substituir | 1,5 |
| Um cubo de rodas - Substituir Retentores - Incluindo troca de lona | 2 |
| Um semi-eixo - sbstituir e trocar Semi-árvore traseira | 0,6 |
| remover e instalar câmbio desmontagem e montagem de câmbio completo | 15 |
| substituir embreagem | 8 |
| substituir amortecedores dianteiros | 1 |
| substituir amortecedores traseiros | 1 |
| substituir 1 kit rolamento de roda dianteiro | 1 |
| substituir quadro da suspensão | 8 |
| substituir pivo da bandeja de 01 lado | 3 |
| substituir buchas da bandeja de 01 lado | 3 |
| substituir flexivel de freio de 01 lado | 0,5 |
| substituir kit embreagem | 8 |
| substituir rolamento da ponta do piloto | 3,5 |
| substituir mola da suspensão dianteira | 3,5 |
| serviço diferencial trocar coroa e pinhão | 8,5 |
| substituir kit rolamento da ponta de eixo de 01 lado | 2 |
| substituir cilindro de roda de 01 lado | 0,5 |
| serviço de diferencial reduzido trocar coroa e pinhão | 16,5 |
| substituir eixo dianteiro da suspensão | 4,9 |
| substituir lonas de freio por eixo | 2,5 |
| remover e instalar carcaça do diferencial trocar coroa e pinhão | 9,5 |
| substituir eixo dianteiro | 4,5 |

2.5 – Relação de tempos padrão de serviços – máquinas:

| Descrição | Tempos |
| --- | --- |
| Tirar carcaça do diferencial para trocar conjunto de freio | 18 |
| Trocar reparo do pistão | 2,5 |
| Trocar lâmina da caçamba, solda e maçarico, trocar dentes e reforço mos cantos da caçamba e solda nos chassis | 20 |
| Tirar motor, desmontar, montar e colocar | 33 |
| Tirar torque para desmontar, trocar peças necessárias, montar e colocar | 26 |
| Tirar carcaça para reparar coroa e pinhão | 8 |
| Trocar lâmina e dente da caçamba | 1,5 |
| Trocar lâmina com solda e maçarico | 8 |
| Trocar retentor do cubo da roda traseira e anéis de vedação | 6 |
| Trocar mangueira | 1 |
| Serviço na parte rodante, tirar esteira, roletes, roda guia, roda motris e montar | 22 |
| Trocar lâminas e canto | 3 |
| Embuchamento dos braços da lâmina | 10 |
| Reparar bomba hidráulica | 6 |
| Reparar vazamento do sistema hidraúlico | 7 |
| Embuchamento da caçamba | 11 |
| Reparo parte do freio | 16 |
| Serviço de câmbio | 18 |
| Trocar retentor do cubo da roda traseira | 6 |
| Trocar kit do motor | 18 |
| Reparar cambio, tirar, desmontar e montar | 24 |
| Fazer embuchamento do eixo dianteiro | 7 |
| Trocar lona do freio | 8 |
| Trocar mangueira hidráulica | 2 |
| Tirar comando para trocar o reparo | 14 |
| Tirar motor para trocar disco da embreagem e retentor do eixo | 14 |
| Sacar cubo da roda para trocar lona de freio e montar – por roda | 8 |
| Trocar corrente do tander | 4 |
| Tirar cabeçote para trocar junta | 10 |
| Ajustar as alavancas do comando | 4 |
| Caixa do giro da Lâmina | 3 |
| Tirar tampa do câmbio para trocar disco da embreagem e montar | 16 |
| Desmontar parte rodante e montar | 24 |
| Tirar câmbio, desmontar, montar e colocar | 15 |
| Tirar câmbio e torque para trocar a placa do conversos | 18 |
| Tirar pistão para trocar reparos, desmontar, montar e colocar | 4 |
| Tirar vazamento do comando | 2 |
| Desmontar esteira para trocar reparo do pistão, esticar esterira e montar | 8 |
| Trocar unha da caçamba | 2 |
| Trocar mangueira | 1 |
| Tirar pino da lâmina para desentupir e passar graxa | 6 |
| Tirar torque para trocar disco e jogo de reparo, desmontar e montar | 12 |
| trocar lâmina da caçamba dianteira | 2 |
| Trocar lâmina da caçamba traseira, serviço com solda e maçarico | 6 |
| Troca dentes da caçamba | 1 |
| Trocar retentor do cubo traseiro | 3 |
| Tirar diferencial para traocar disco de freio e anéis de vedação | 16 |
| Embuchamento completo | 20 |
| Ajustar calço da mesa de giro | 2 |
| Tirar vazamento de mangueira | 2 |
| Trocar retentor do cubo traseiro | 6 |
| Tirar radiador de água para fazer limpeza ou soldar | 6 |
| Trocar cruzeta cardan | 2 |
| Trocar comando de válvulas do motor | 22 |
| Remover e instalar bicos injetores | 8 |
| Remover e instalar bomba injetora | 6 |

3 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota Fiscal Fatura apresentada.

4 – PRAZOS

Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão da Secretaria requisitante, pelo prazo de  04 (quatro) meses.

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 - A Contratante, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

5.1.1 - efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Contrato;

5.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

5.1.3 - comunicar à Contratada, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

5.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

## 6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

6.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

6.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão nº 13/2021 e na Ata de Registro de Preços;

6.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.

7 – AQUISIÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS

7.1 	Os veículos adquiridos durante os 04 (quatro) meses serão comunicados à empresa vencedora, para inclusão nos trabalhos em conformidade com Edital do Pregão 
nº 13/2021.

8 - PENALIDADES

8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas no Art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93.

ANEXO II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão Nº 13/2021

Processo Nº 23/2021

DECLARAÇÃO

Eu,_______________(nome), CPF: _____________representante legal da firma ________________, CNPJ__________ interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 13/2021), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital,  que inexiste impedimento legal contra a firma __________________para licitar ou contratar com a Administração.

___________, ____ de _________ de 2021.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão Nº 13/2021

Processo Nº 23/2021

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

(nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de Pregão n.º 13/2021, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

.					___________, ____ de __________ de 2021

_________________________________________

Assinatura do representante legal (RECONHECER FIRMA(S)

Nome

RG nº

ANEXO IV

MODELO - PROPOSTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão Nº 13/2021

Processo Nº 23/2021

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________ Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP ______________

E-mail: ______________________________________________

Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:_______________________

Telefone para contato ______________________________________

Responsável pela Assinatura do Contrato: ______________________________________

C.P.F. nº.: __________________________________________    R.G. nº.: ________________________________________________

E-mail Institucional: _______________________________________________________

E-mail Particular: __________________________________________________________

Apresentamos nossa proposta para o registro de preço, para prestação de serviços mecânicos, dos itens a seguir:

| Item | Qtde | Descrição | R$ UNIT. | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 700 | HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em veículos pesados (vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões). |  |  |

Prazo de validade da proposta: ______________________________________________

Condições de Pagamento: ___________________________________________________

___________________, _____ de ___________ de 2021.

________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII,

DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À

Prefeitura Municipal de Fernando Prestes

Comissão Permanente de Licitação

Rua São Paulo, nº 57 – Centro

Fernando Prestes – Estado do São Paulo

Pregão Nº 13/2021

Processo Nº 23/2021

Prezado Senhores.

A empresa ____________________________________, com sede à ______________________________, na cidade de ___________________, Estado de ___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual 
nº ___________________, DECLARA que dá pleno e total cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, tendo em vista que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(Com a ressalva de que emprega menor, a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz)

Atenciosamente

____________, ___ de _____________ de 2021.

________________________

( representante da licitante )

Nome : ___________________	           Cargo : _________________

RG nº ____________________            CPF nº_________________

(Observação: o segundo parágrafo deve ser posto na declaração em caso afirmativo. Em caso negativo, o mesmo deve ser suprimido).

ANEXO VI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão Nº 13/2021

Processo Nº 23/2021

DECLARAÇÃO

Eu, _______(nome) ________, representante legal da firma __________________, interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 13/2021), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES,  DECLARO,  nos termos do subitem 4.1, do item IV, e sob as penas da Lei, que demos pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

____________, ____ de ___________ de 2021.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº

ANEXO VII

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão Nº 13/2021

Processo Nº 23/2021

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou MEI

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa ________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ 
nº ________________________é  (  ) microempresa (  ) empresa de pequeno porte ou 
(   ) MEI, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 1232006, alterada pela Lei Complementar 147/2017, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante Pregão Presencial nº 13/2021, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação da homologação deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93.

__________________  ,____ de __________ de 2021.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº

ANEXO VIII

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO xx/2021

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº xx/2021

Aos __ dias do mês de _________ de 2017, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 
nº 47.826.763/0001-50, com sede administrativa na Rua São Paulo, nº 57, centro, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, representada pelo senhor Rodrigo Ravazzi, brasileiro, casado, portador do RG nº 32.577.241 SSP/SP, inscrito no 
CPF nº 269.324.088-30, Prefeito Municipal, responsável pelo Pregão nº xx/2021, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em___/____ /2021, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 2.135, de 12 de março de 2.009, têm entre si, justo e avençado a presente ata, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, o preço do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de prestação dos serviços, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

  - - item 1

- 700 HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em veículos pesados (vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões).

Empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nº xxxx, xxxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxx, Estado de xxxxxx, CEP: xxxxx-xxx, telefone (xx)xxxxxxx, fax (xx) xxxx-xxxx, representada por seu xxxxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, endereço - SP, RG nº   xx.xxx.xxx-x , CPF nº xxx.xxx.xxx-xx.

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal mediante assinatura da ata de registro de preços, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão nº 13/2021.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão nº 13/2021.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 04 (quatro) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DAS SANÇÕES PARA OS CASOS DE INADIMPLEMENTO

6.1 - O Adjudicatário que se recusar, nos termos do item 8.8 do edital, a entregar a documentação exigida, a assinar a ata de registro de preços, ou retirar o instrumento equivalente ou se recusar a entregar o item do qual sagrou-se vencedor, ou desistir de sua proposta inicial ou do lance ofertado estará sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes penalidades:

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Fernando Prestes pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

b) Multa equivalente a até 20% (vinte por cento) do valor ofertado.

6.2 - O atraso ou o descumprimento das obrigações contratuais assumidas permitirão, ainda, a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE:

6.2.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;

6.2.2 - multas, que serão graduadas, em cada caso, de acordo com a gravidade da infração, observados os seguintes limites:

6.2.2.1 - 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor da do objeto entregue com atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso a Contratante poderá decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

6.2.2.2 - 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato para o descumprimento de condições e obrigações assumidas.

6.2.2.3 - 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais, se a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado, caso o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no item 6.2.2.1 ou os serviços forem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da Contratada.

6.2.3 - Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Fernando Prestes. (pelo prazo de até 05 anos)

6.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, no prazo não superior a 5 (cinco) anos.

6.3 - As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à adjudicatária, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

6.4 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

6.5 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá ser também aplicada àqueles que:

6.5.1 - Retardarem a execução do pregão;

6.5.2 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e;

6.5.3 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

6.6 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à adquirente no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificação, podendo ainda, ser descontado das Notas Fiscais e/ou Faturas por ocasião do pagamento, ou cobrado judicialmente se julgar conveniente.

6.7 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a Contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à Contratante, decorrentes das infrações cometidas.

6.8 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na entrega dos bens for devidamente justificado pela firma e aceito pela adquirente, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

7 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 – O pagamento será efetuado à vista da nota fiscal apresentada quando da entrega dos serviços, por intermédio de crédito em conta corrente da signatária da ata, junto ao banco previamente indicado na proposta de preço, até o 30º (trigésimo) dia subseqüente ao recebimento definitivo dos mesmos.

7.1.1 – Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à liquidação da despesa contenham incorreções.

7.1.2 – A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente normal na sede administrativa da Administração Municipal.

7.1.3 – Caso haja a necessidade de providências complementares por parte da FORNECEDORA, ou ocorram outras situações impeditivas à liquidação da despesa, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas foram cumpridas.

7.2 -  O pagamento efetuado em desacordo com o estabelecido no antecedente item 7.1, será compensado por juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró rata tempore” em relação ao atraso verificado, nos termos do artigo 40, inciso XIV, alínea “d”, da Lei federal nº 8.666/93, em sua atual redação.

8 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no DiOE (Diário Oficial Eletrônico do Município), que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 
20 (vinte dias) daquela data.

9 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Taquaritinga, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Fernando Prestes, __ de ___________, de 2021.

________________                                                       _________________

CONTRATANTE                                                                 CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

__________________                       		                    _______________________

Nome:	         	       					 	Nome:

RG nº:		                             			                     RG nº:

CPF nº:			                   			           CPF nº:

ANEXO IX

Pregão Nº 13/2021

Processo Nº 23/2021

RELAÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL

| ITEM | MARCA/MODELO/ANO/PLACA/COMBUSTÍVEL |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | Caminhão Basculante, placa BPZ-4791, ano 86, marca Chevrolet | Diesel |
| 02 | Caminhão Basculante, placa BPZ-4792, ano 86, marca Chevrolet | Diesel |
| 03 | Ônibus Mercedes-Benz, ano 1990, placa BWP 0824 | Diesel |
| 04 | Micro-ônibus Agrale, ano 2000, placa BNZ-1421 | Diesel |
| 05 | Caminhão VW, ano 2002, placa BNZ-1425 | Diesel |
| 06 | Ônibus Mercedes-Benz/0 400 RSE PL, ano 1997, placa CBS-8233 | Diesel |
| 07 | Ônibus Mercedes-Benz/0 400 RSE PL, ano 1997, placa CBS-7992 | Diesel |
| 08 | Caminhão FORD, ano 2009, placa DMN-6272 | Diesel |
| 09 | Ônibus, marca VW, ano 2010, modelo 2011, placa DMN-6274 | Diesel |
| 10 | Ônibus, ano 1987, Marca Mercedes-Benz, placa BXH-7918 | Diesel |
| 11 | Micro ônibus, marca Marcopolo/Volare, ano 2005, modelo 2006, placa DJP-3010 | Diesel |
| 12 | Micro ônibus marca Marcopolo/Volare, ano 2002, modelo 2002, placa CDV-2664 | Diesel |
| 13 | Micro ônibus, marca Mercedes-Benz, modelo Mpolo Vicino Esc, ano 2009, placa DJM-1203 | Diesel |
| 14 | Micro ônibus, marca IVECO/Cityclass 70C17, ano 2012, placa DJM-2033 | Diesel |
| 15 | Caminhão Truck Iveco, Ano e Modelo 2013, placa DMN 6278 | Diesel |
| 16 | Caminhão Iveco Tector, Ano e Modelo 2013- placa DMN-6288 | Díesel |
| 17 | Caminhão Iveco Tector, Ano e Modelo 2013, placa DMN-6287 | Díesel |
| 18 | Onibus, Marcopolo Volare, ano e modelo 2014,placa FOE-5721 | Díesel |
| 19 | Onibus Marcopolo Volare, ano e modelo 2014, placa FOE-5745 | Díesel |
| 20 | Onibus Marcopolo Volare, ano e modelo 2014, placa FOE-5746 | Díesel |
| 21 | Onibus Marcopolo Volare, ano e modelo 2014, placa FOE-5747 | Díesel |
| 22 | Microonibus Van, Renault, ano 2014, modelo 2015, placa FTM-1322 | Díesel |
| 23 | Caminhão Basculante, International, ano/modelo 2014, placa FTN-8698 | Díesel |
| 24 | Van Fiat/Ducato Minibus, ano 2013, modelo 2014, placa DJM-7431 | Díesel |
| 25 | Microonibus Van, Peugeot Boxer, ano 2015, modelo 2016, Placa FEE-9437 | Díesel |
| 26 | Microonibus Van, Peugeot Boxer, ano 2015, modelo 2016, Placa FCQ-6342 | Díesel |

ANEXO X

DESPESA ESTIMADA DOS SERVIÇOS COTADOS

Pregão Nº 13/2021

Processo Nº 23/2021