ANEXO I

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão nº 15/2019

Processo nº 20/2019

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra qualificada para conserto e recuperação mecânica em veículos leves, pesados e máquinas, da Frota Pública Municipal, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas abaixo apresentadas.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS

2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por itens, dos serviços abaixo apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro a seguir:

| Item | Quantidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 01 | 1.400 | HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em veículos leves (veículos de passeio, peruas kombis, Fiorinos e doblôs ). |
| 02 | 1.800 | HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em veículos pesados (vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões). |
| 03 | 1.200 | HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em máquinas (máquinas moto-niveladoras, pás-carregadeiras e retro-escavadeiras e tratores). |

2.2 – Condições para execução do serviço:

2.2.1 - O pedido para a retirada dos veículos, em que serão realizados os serviços, será efetuado pela Prefeitura Municipal de Fernando Prestes através da Seção e Controle de Materiais e Veículos via e-mail ou outro meio hábil;

2.2.2- Os serviços serão realizados na oficina da proponente vencedora, e deverão iniciar-se até 12 (doze) horas após a entrega da peças. (dias úteis).

2.2.3 - A proponente vencedora deverá obedecer a planilha de tempo de reparo, anexa a presente, apresentando previamente um orçamento detalhado (especificação do serviço, quantidade de horas, etc.) para a realização dos serviços solicitados.

2.2.4 - Os orçamentos deverão ser providenciados em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação da Prefeitura do Município de Fernando Prestes, através da Seção de Controle de Materiais e Veículos. (dias úteis).

2.2.5 - Após a apresentação dos orçamentos com valores e quantidade de horas estabelecidos na planilha de tempo de reparo, desde que aprovados, a proponente (contratada) iniciará imediatamente a prestação dos serviços.

2.2.6 - A proponente vencedora deverá:

2.2.6.1 Apresentar o tempo de garantia de cada serviço realizado.

2.2.6.2 - Utilizar ferramentas próprias para cada tipo de serviço.

2.2.6.3 – Refazer às suas expensas os serviços executados em desacordo com o estabelecido no contrato e os que apresentarem vícios na execução;

2.2.7 - Após a execução dos serviços, quando da entrega do veículo, um funcionário da Prefeitura efetuará o recebimento provisório, passando recibo da entrega do mesmo. O recebimento definitivo dos serviços será feito por funcionário ou equipe de funcionários designada, para avaliar a qualidade e adequação dos mesmos, considerando-se tácito o recebimento se não realizado expressamente em até noventa dias.

2.2.8 - Os tempos padrão dos serviços apresentados estão em hora centesimal, que significa a divisão em cem partes iguais, portanto, não é a hora que conhecemos do relógio, que tem sua leitura no sistema exagesimal, ou seja, a divisão da hora em sessenta minutos. O sistema de hora centesimal permite a soma de todos os tempos de serviços elencados no orçamento e sua multiplicação direta pelo valor de mão-de-obra praticado, possibilitando encontrar seu preço final.

2.2.9 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a regularização.

2.2.10 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

2.2.11 – A contratante poderá acompanhar a execução dos serviços efetuados na oficina da contratada.

2.2.12 – As peças substituídas deverão ser devolvidas à contratante.

| 2.3 - Relação de tempos padrão de serviços - veículos leves: |
| --- |
| SISTEMA - REGULAGEM DE MOTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | SERVIÇO | TEMPO – HORA |
| regulagem geral do motor | serviço | 3,00 |
| regulagem simples de motor | serviço | 1,50 |
| SISTEMA - MOTOR EM GERAL |  |  |
| DESCRIÇÃO | SERVIÇO | TEMPO – HORA |
| bóia tanq. combustível c/ vigia | substituição | 1,00 |
| bóia tanq. combustível s/ vigia | substituição | 3,00 |
| bomba d´agua | substituição | 1,00 2,00 |
| bomba de combustível | teste | 0,50 |
| bomba de combustível externa | substituição | 1,00 |
| bomba de comb. interna c/ vigia | substituição | X |
| bomba de comb. interna s/ vigia | substituição | X |
| bomba de óleo | substituição | 3,50 |
| bomba de óleo | teste | 1,00 |
| Bocal do reservatório de combustível | Substituir | - |
| Bomba de combustível | medir pressão | - |
| Bomba de combustível | Substituir | - |
| cabo de acelerador | substituição | 1,00 |
| Coletor de Adminissão | Remover e Instalar | - |
| Filtro de ar | Examinar ou substituir | - |
| Filtro de combustível | Substituir | - |
| Limpeza Bico Ultrasom | - | - |
| Limpeza TBI Ultrasom | - | - |
| Remover e Instalar Bico Multi | - | - |
| Remover e Instalar Bico Singol | - | - |
| Tanque de combustível | Limpar | - |
| cabeçote 8v | substituição | 8 |
| cabeçote 8v | revisão geral | 11 |
| cabeçote 12v | substituição | X |
| cabeçote 12v | revisão geral | X |
| cabeçote 16v | substituir | X |
| cabeçote 16v | revisão geral | X |
| cabeçote 20v | substituição | X |
| cabeçote 20v | revisão geral | X |
| cabo de afogador | substituição | 1,00 |
| Cabeçote – Revisão |  |  |
| carter motor | substituição | 2,00 |
| comando de válvulas 8v | substituição | 2,00 |
| comando de válvulas 12v | substituição | X |
| comando de válvulas 16v | substituição | X |
| comando de válvulas 20v | substituição | X |
| Comando de válvulas – Substituir |  |  |
| correia dentada / distribuição | substituição | 2,00 |
| correia do motor poli v única | substituição | X |
| coxim do motor | substituição | 0,50 |
| Coxim Diant. Do motor – Substituir |  |  |
| engrenagem girabr. c/ correia | substituição | 2,50 |
| gargalo tanq. combustível | substituição | 1,50 |
| junta de cabeçote 8v | substituição | 8,00 |
| junta de cabeçote 12v | substituição | X |
| junta de cabeçote 16v | substituição | X |
| junta de cabeçote 20v | substituição | X |
| Junta do cabeçote – substituir |  |  |
| junta do carter motor | substituição | 2,00 |
| junta tampa de valvula | substituição | 1,00 |
| mangueira radiador / motor (todas) | substituição | 3,00 |
| motor | serviço geral | 22,00 |
| Motor – remover e instalar |  | - |
| motor do limpador de para-brisa | revisão | 1,00 |
| motor do limpador do vigia | revisão | 1,00 |
| polia tensora | substituição | 1,00 |
| radiador | substituição | 2,00 |
| reservatório d´agua do radiador | substituição | 0,50 |
| respiro do motor | Limpeza | 1,00 |
| retentor comandos de válvulas | substituição | 2,00 |
| retentor de polia do motor | substituição | 2,50 |
| retentor tras. motor (volante) | substituição | 5,00 |
| selo do bloco do motor | substituição | 2,00 |
| selo do cabeçote frontal | substituição | 2,00 |
| sub quadro motor | substituição | 1,50 |
| tanque de combustível | substituição | 2,00 |
| tanque de combustível | Limpeza | 2,50 |
| tubo alimentação de combustível | substituição | 1,50 |
| tubo de água motor | substituição | 1,00 |
| tubo retorno de combustível | substituição | 1,50 |
| válvulas | substituição | 4,00 |
| Correia dentada | substituir | - |
| Filtro de óleo | substituir | - |
| Hélice do ventilador | substituir | - |
| Interruptor de óleo | substituir | - |
| Interruptor de temperatura | substituir | - |
| Junta do Carter | Substituir | - |
| Junta do coletor da Admissão/Escape | Substituir | - |
| Limpeza do sistema de arrefecimento |  | - |
| Mangueiras do radiador | substituir | - |
| Retentor Diant. Da polia | substituir | - |
| Retentor Trás. Do Volante ou gacheta | Substituir | - |
| Válvula Termostática | substituir | - |
| SISTEMA - DIREÇÃO |  |  |
| DESCRIÇÃO | SERVIÇO | TEMPO – HORA |
| árvore flexível direção c/air bag | substituição | 3.00 |
| árvore flexível direção s/air bag | substituição | 2.00 |
| barra central (estabilizadora) | substituição | X |
| braço axial direção | substituição | 1.00 |
| braço pitman | substituição | X |
| bucha da barra de direção | substituição | X |
| caixa de direção hidráulica | substituição | 5.00 |
| caixa de direção hidráulica | revisão | 8.00 |
| caixa de direção mecânica | substituição | 4.00 |
| caixa de direção mecânica | revisão | 6.00 |
| Caixa de direção | remover e Instalar | - |
| Caixa de direção | ajustar | - |
| Caixa de direção | reparar | - |
| Caixa de direção | Substituir | - |
| coifa da caixa de direção | substituição | 1.00 |
| coifa de homocinética externa | substituição | X |
| coifa de homocinética interna | subsituição | X |
| coluna de direção | substituição | 2.00 |
| correia da direção hidráulica | substituição | 1.00 |
| Correia de direção hidráulica | Regular | - |
| rolante de roda dianteira | substituição/cada | X |
| rolante de roda traseira | substituição/cada | X |
| terminal de direção | substituição/cada | 0.50 |
| volante da direção | substituição | 0.50 |
| volante da direção s/ airbag | substituição | - |
| Barra de direção | substituir | - |
| Bomba da direção hidráulica | Substituir | - |
| Bucha de Caixa de Direção | Removida – Substituir | - |
| Bucha do Braço Auxiliar de direção | Substituir | - |
| Caster | Regular | - |
| Convergência | regular | - |
| Correia da direção hidráulica | substituir | - |
| Geometria da Direção | Alinhar | - |
| Guarnição da coluna | substituir | - |
| Junção flexível | substituir | - |
| Moldura do volante | substituir | - |
| Ponteiras de direção | substituir | - |
| Suporte coxim de fixação da caixa de direção | substituir | - |
| SISTEMA - EMBREAGEM |  |  |
| DESCRIÇÃO | SERVIÇO | TEMPO – HORA |
| cabo de embreagem | substituição | 1.00 |
| embreagem (kit) | substituição | 6.00 |
| Embreagem | Regular |  |
| SISTEMA - EXAUSTÃO |  |  |
| DESCRIÇÃO | SERVIÇO | TEMPO – HORA |
| coletor de admissão | substituição |  |
| coletor de escapamento | substituição | 2.00 |
| escapamento final | substituição | 1.00 |
| escapamento intermediário | substituição | 1.00 |
| escapamento primário | substituição | 2.00 |
| junta coletor admissão | substituição | 4.00 |
| junta coletor escapamento | substituição | 2.00 |
| selo d´agua coletor admissão | substituição | 3.00 |
| SISTEMA - FREIO |  |  |
| DESCRIÇÃO | SERVIÇO | TEMPO – HORA |
| cabo do freio de mão | substituição | 1.00 |
| cano de freio roda | substituição | 1.00 |
| cilindro mestre do freio | substituição | 2.00 |
| cillindro de freio da roda traseiro | substituição | 1.00 |
| corretor de frenagem (equalizadora) | substituição | 1.00 |
| Corretor de frenagem – Substituir – Equalizadora |  |  |
| flexível de freio (mangote) | substituição | 0.50 |
| fluido de freio | substituição | 1.00 |
| freios 4 rodas c/ lonas | revisão | X |
| freios 4 rodas c/ pinças | revisão | 6.00 |
| freios dianteiros | substituição | 1.50 |
| freios traseiros | substituição | 2.00 |
| hidrovácuo de freio | substituição | 2.00 |
| lona de freio | substituição | 1.00 |
| pastilha de freio (Jogo) | substituição | 1.00 |
| pinça de freio (reparo) | substituição/cada | 1.50 |
| tambor de freio dianteiro | substituição | X |
| tambor de freio traseiro - cada roda | substituição | 1.00 |
| Cilindro da roda Trás. – substituir e sangrar | - | - |
| Disco de freio – Substituir – Cada Lado | - | - |
| Flexível do freio da Roda dianteira – substituir (02 lados) |  | - |
| Freio de 04 rodas – Examinar Sistema e Sangrar |  | - |
| Freio de estacionamento | Regular | - |
| Hidrovácuo de freio ou servo Freio | substituir | - |
| Jogo de lonas de freio Trás. (02 lados) |  | - |
| Mangueiras do servo freio | substituir | - |
| Pastilha de freio (02 lados) | substituir | - |
| Pedal de freio | regular | - |
| Pinça de freio | substituir | - |
| Reparo do cilindro mestre – substituir |  | - |
| Reservatório fluído de freio – remover, limpar e instalar |  | - |
| Retífica de tambor de freio hora máquina |  | - |
| Retífica disco de freio Hora máquina |  | - |
| Sensor Indicador nível de Fluído | substituir | - |
| Sistema de freio hidráulico | Sangrar | - |
| Válvula de retenção de servo freio | Substituir | - |
| SISTEMA - SUSPENSÃO |  |  |
| DESCRIÇÃO | SERVIÇO | TEMPO – HORA |
| amortecedor dianteiro | substituição/cada | 1.00 |
| amortecedor traseiro | substituição/cada | 1.00 |
| Amortecedor | testar | - |
| bandeja dianteira inferior | substituição/cada | 1.00 |
| bandeja dianteira superior | substituição/cada | X |
| bandeja traseira | substituição/cada | X |
| barra central (estabilizadora) | substituição | X |
| bieletas / liame | substituição/cada | X |
| braço axial direção | substituição | X |
| braço oscilante suspensão dianteinra inferior | substituição | X |
| braço oscilante suspensão dianteira superior | substituição | X |
| braço pitman | substituição | X |
| braço tensor suspensão dianteira | substituição | 1.00 |
| braço transversal suspensão traseira | substituição | 1.00 |
| bucha bandeja dianteira inferior | substituição | X |
| Bucha da balança superior – substituir |  |  |
| bucha da barra de direção | substituição | X |
| bucha braço oscilante suspensão dianteira | substituição | X |
| bucha do agregado | substituição | X |
| bucha do eixo traseiro | substituição | X |
| coifa de homocinética externa | substituição | 1.00 |
| coifa de homocinética interna | substituição | 1.50 |
| estabilizador dianteiro | substituição | 2.00 |
| estabilizador traseiro | substituição | X |
| feixe de molas | substituição | 1.00 |
| homocinética externa | substituição | 1.00 |
| homocinética interna | substituição | 1.50 |
| manga de eixo dianteiro c/ rolamento | substituição | 1,50 |
| manga de eixo traseiro | substituição | 1.50 |
| mola helicoidal dianteira | substituição | 1.00 |
| mola helicoidal traseira | substituição | 1.00 |
| Mola helicoidal/feixe – substituir |  |  |
| pivô | substituição/cada | 1.00 |
| Pivô inferior – substituir |  |  |
| rolamento de roda dianteira | substituição/cada | 1.50 |
| rolamento de roda traseira | substituição/cada | 1.00 |
| Rolamento da roda – ajustar |  |  |
| tensor de suspensão dianteira | substituição | X |
| tensor de suspensão traseira | substituição | X |
| terminal de direção | substituição/cada | X |
| torre de suspensão dianteira | substituição | 1.00 |
| torre de suspensão traseira | substituição | 1.00 |
| travessa eixo traseiro | substituição | 3.00 |
| Suspensão dianteira |  |  |
| Bucha do estabilizador | Substituir | - |
| Bucha do tensor | substituir | - |
| Cubo da roda | Substituir | - |
| Manga de Eixo | Substituir | - |
| Parafuso da roda | Substituir | - |
| Retentor da Roda | substituir | - |
| Suspensão Dianteira | reapertar | - |
| Suspensão traseira |  | - |
| Conjuto da suspensão | Reaperto Geral | - |
| Eixo Traseiro | Substituir | - |
| Parafuso da Roda | Substituir | - |
| Ponto do eixo | Substituir | - |
| Retentor | Substituir | - |
| Rodas | remover e instalar | - |
| SISTEMA - TRANSMISSÃO |  |  |
| DESCRIÇÃO | SERVIÇO | TEMPO – HORA |
| alavanca de marchas | revisão geral | 3.00 |
| alavanca de marchas | revisão parcial | X |
| alavanca superior | substituição | X |
| câmbio automático | revisão geral | X |
| câmbio mecânico | revisão geral | 15.00 |
| cárter câmbio automático | substituição | X |
| cárter de motor | substituição | X |
| correia dentada / distribuição | substituição | X |
| coxim do câmbio central | substituição | 1.00 |
| coxim do câmbio L/E | substituição | 1.00 |
| junta do cárter câmbio automático | substituição | X |
| rolamento semi-eixo intermediário | substituição | 1.50 |
| semi-eixo | substituição | 2.00 |
| travessa central inferior câmbio | substituição | X |
| travessa eixo traseiro | substituição | X |
| Caixa de mudanças | Remover e colocar | - |
| Caixa de mudanças | reparar (removido) | - |
| Caixa satélites | reparar (removido) | - |
| Coxim da caixa de mudanças | substituir | - |
| Cruzetas / Transmissão | Substituir | - |
| Diferencial | Remover / Instalar | - |
| Diferencial | Reparar (removido) | - |
| Óleo da caixa de mudanças | substituir | - |
| Retentor da Semi árvore | substituir 01 lado | - |
| Rolamentos da árvore primária | Substituir | - |
| MOTOR EM GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | SERVIÇO | TEMPO – HORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro de Combustivel Externo | Substituir | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro de Combustivel Sob o Para-Lama | Substituir | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpeza de Bico Injetor em Ultra Som (Cada) | Com Remoção | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pescador Com Remoção do Tanque | Limpeza | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pescador Sem Remoção do Tanque | Limpeza | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de Canister | Revisão | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 - Relação de tempos padrão de serviços – veículos pesados: |
| Descrição | Tempos |
| 1 - Alimentação |  |
| Alavanca do Acelerador - Regular | 0,3 |
| Coletor de Admissão - Substituir | 1,5 |
| Elemento do Filtro de ar - Examinar e substituir | 0,2 |
| Filtro de combustível - Substituir | 0,6 |
| Reservat´rio de Combustível - Limpar | 2 |
| Reservatório de Combustível - substituir | 1,5 |
| 2 - Direção |  |
| substituir bomba da direção hidráulica e reservatório | 3 |
| Barra de Direção do Braço Setor - Substituir | 1 |
| Bomba de Direção hidraúlica - Substituir | 1 |
| Caixa de Direção Hidrálica - Reaperto dos Parafusos | 0,3 |
| Caixa de Direção Mecânica - Reaperto dos parafusos | 1 |
| Coluna de Direção – Substituir | 2 |
| Direção Hidráulica – Substituir | 1,5 |
| Direção Hidráulica - Substituir o fluído | 0,5 |
| Direção Mecânica - Remover, Instalar e Reparar | 3,5 |
| Reservatório de Fluído de Bomba – Substituir | 0,5 |
| Tensor da Bomba de Direção Hidráulica – Substituir |  |
| Volante da Direção – Substituir | 0,4 |
| substituir articulação axial e coifa da caixa de direção de 01 lado | 1,5 |
| substituir caixa de direção | 3,5 |
| Revisar caixa direção – remover e instalar | 10 |
| 3 - Freio |  |
| Cabeçote do compressor de AR - Substituir | 1 |
| Cilindro da Roda dianteira (tambor e Sapatas Removidas) Substituir | 0,8 |
| Cilindro da Roda traseira (tambor e Sapatas Removidas) Substituir | 0,8 |
| Cilindro mestre - Substituir | 1 |
| Cilindro mestre (removido) - substituir | 0,5 |
| Cuica do freio dianteiro - Substituir | 1 |
| Folga de pedal de freio - Regular | 0,2 |
| Freio de estacionamento - Regular | 0,5 |
| Freio de serviço e de estacionamento - Regular - Trocar Válvula | 0,5 |
| Freios de Serviços - Regular | 0,5 |
| Lonas Dianteiras (cubos removidos) - Substituir | 2 |
| Lonas Traseiras (tambores removidos) - Substituir | 2 |
| Pistão e Cilindro (camisa) do compressor (cabeçote rem.) - Substituir | 2 |
| Regulador de pressão de AR - Regular Pressão | 1 |
| Reparo do cilindro mestre - Substituir | 1 |
| Sistema de freio - Sangrar | 1 |
| Tambor de freio Dianteiro - Removido - Retificar | 1,5 |
| Tambor de freio Traseiro - Removido - Retificar | 1,5 |
| Tambores dianteiros - Remover e instalar - Cada lado | 1,5 |
| Tambores dianteiros c/ cubos - Remover e Instalar - Cada lado | 1,5 |
| Tambores traseiros - Remover e instalar - Cada lado | 2 |
| Tambores traseiros c/ cubos - Remover e instalar - Cada lado | 1,5 |
| Válvula pedal - remover e instalar | 1 |
| Válvula reguladora de pressão - Substituir | 1 |
| trocar lonas por eixo | 2,5 |
| Substituir pastilhas de freio – por roda | 1 |
| substituir reparo da pinça de freio de 01 lado | 1,4 |
| substituir retentor do cubo de roda e engracxar rolamentos de 01 lado | 1,5 |
| substituir terminal de direção de 01 lado | 0,5 |
| substituir lonas de freio | 1,5 |
| 4 - Motor |  |
| Anéis dos pistões e Casquilos - Substituir | 20 |
| Bomba d´agua - Substituir | 1 |
| remover e instalr bomba d agua e trocar reparo do mesmo | 2,5 |
| Bomaba de óleo (sem carter) - Substituir | 0,5 |
| Cabeçote - Instalar | 10 |
| remover e instalar cabeçote e trocar junta | 8,5 |
| Cabeçote - Revisão | 1 |
| Cabeçotes - Instalar (motor removido) | 2,5 |
| Camisas e Pistões (kits) - Substituir | 25 |
| Coletor de Escapamento - Substituir | 2 |
| Compressor do motor - Medir (sem injetores) | 1,5 |
| Elemento do filtro de óleo - Substituir | 0,2 |
| Interruptor de óleo (cebolinha) - substituir | 0,3 |
| Interruptor de temperatura - (Bulbo) - substituir | 0,3 |
| Junta da tampa de Válvulas - Substituir | 0,5 |
| Junta de cabeçote - substituir | 4 |
| Junta do carter - Substituir | 2 |
| Mnagueiras Superior do Motor ao Radiador - Substituir | 0,5 |
| Motor - Remover/instalar | 10 |
| Motor - Reparar Completamente - (remover, Medir, Instalar, Ajustar) | 40 |
| Parafusos dos cabeçotes - Reapertar | 1 |
| Radiador - Substituir | 1 |
| Radiador de óleo - Substituir | 3,5 |
| Retentor Dianteira da Polia - Substituir | 2 |
| Todas as mangueiras do sistema de arrefecimento - Substituir | 1 |
| substituir vlavula termostato | 1 |
| Válvulas - Regular reparo | 1 |
| Ventilador (radiador removido) - Substituir | 0,5 |
| remover e instalar motor desmonstagem e montagem do motor completo | 35 |
| substituir bomba d´agua | 3 |
| remover e instalar motor substituir retentor traseiro do motor 310 | 11 |
| regular válvulas do motor | 2 |
| substituir balanceiro de válvulas | 1 |
| substituir correia dentada | 3,5 |
| substituir polia viscosa do motor | 3 |
| substituir radiador | 2 |
| remover e instalar motor e substituir carter do motor | 9,5 |
| substituir bomba alimentadora | 1 |
| susbstituir turbina | 4 |
| substituir flexível de pressão de óleo do exaustor | 2 |
| substituir flexivel de pressão de óleo da turbina | 2 |
| substituir polia dianteira do virabrequim | 3 |
| substituir retentor dianteiro do virabrequim | 3 |
| remover e instalar motor e substituir carcaça seca do motor | 9 |
| substituir exaustor | 1,5 |
| substituir tubo d agua duplo do motor | 2,5 |
| substituir tubo d agua simples do motor | 1 |
| substituir coxins dianteiro do motor | 3 |
| substituir mangueira de retorno do exaustor | 1,5 |
| substituir mangueira de retorno da turbina | 1,5 |
| substituir tampa de distribuição | 2,75 |
| remover e instalar motor e substituir bomba de óleo do motor | 15 |
| substitur junta do suporte da bomba d agua | 3 |
| substituir mangueira de ar quente | 2 |
| susbstituir correira do ar condicionado | 0,5 |
| substituir correia do alternador | 0,5 |
| substituir junta do respiro de óleo atrás da bomba injetora | 5 |
| substituir tubos de óleo diesel | 2,3 |
| substituir anel de vedação da vareta de óleo do motor | 1,5 |
| Substituir coxim motor trazeiro |  |
| remover e instalar tubo primário do escapamento | 3,5 |
| substituir suporte do tubo primário do escapamento | 2 |
| substituir selos d agua da lateral do bloco do motor | 4,5 |
| substituir mangueira curta d agua da lateral do bloco do motor | 2 |
| substituir óleo de motor, filtros de óleo, ar e combustível | 1,5 |
| 5 - Transmissão |  |
| Alavanca da Caixa de Mudanças - Substituir | 1,5 |
| Árvore de transmissão (cardan) - Substituir | 1 |
| Caixa de mudanças - Remover e instalar | 10 |
| Caixa de mudanças (removido) - Reparar | 6 |
| Caixa de Satélite (removido) - Reparar | 3 |
| Coroa, Caixa de Satélite (no veículo) - remover e instalar | 10 |
| Cruzeta de árvore de transmissão (cardan) - substituir | 1,5 |
| Eixo traseiro (removido) - reparar | 8 |
| Eixo traseiro - Remover e Instalar | 10 |
| Eixo Traseiro - Trocar óleo | 0,3 |
| Engraxadeira do Cardan - Substituir | 0,3 |
| Guarda-pó da Alavanca da Caixa de Mudanças - substituir | 0,5 |
| Junta da tampa do diferencial - Substituir | 2,25 |
| Óleo de Caixa de mudanças - Trocar | 0,5 |
| Pinhão, coroa, Caixa satélite (removido) - Reparar | 10 |
| Prisioneiro da Roda ao cubo (rodas removidas) - Substituir | 0,5 |
| Respiro da caixa de mudanças - Substituir | 0,2 |
| Respiro do eixo Traseiro - Limpar | 0,3 |
| Retentor do Pinhão (no veículo) - substituir | 1,5 |
| Tampa da caixa de mudanças (trambulador) (cx removida) - rem. e Instalar | 0,5 |
| Tampa dianteira da caixa de mudanças (removida) - Eliminar Vazamento | 1 |
| Tampa Traseira da Caixa de mudanças - Substituir | 1,5 |
| Um cubo de rodas - Substituir Retentores - Incluindo troca de lona | 2 |
| Um semi-eixo - sbstituir e trocar Semi-árvore traseira | 0,6 |
| remover e instalar câmbio desmontagem e montagem de câmbio completo | 15 |
| substituir embreagem | 8 |
| substituir amortecedores dianteiros | 1 |
| substituir amortecedores traseiros | 1 |
| substituir 1 kit rolamento de roda dianteiro | 1 |
| substituir quadro da suspensão | 8 |
| substituir pivo da bandeja de 01 lado | 3 |
| substituir buchas da bandeja de 01 lado | 3 |
| substituir flexivel de freio de 01 lado | 0,5 |
| substituir kit embreagem | 8 |
| substituir rolamento da ponta do piloto | 3,5 |
| substituir mola da suspensão dianteira | 3,5 |
| serviço diferencial trocar coroa e pinhão | 8,5 |
| substituir kit rolamento da ponta de eixo de 01 lado | 2 |
| substituir cilindro de roda de 01 lado | 0,5 |
| serviço de diferencial reduzido trocar coroa e pinhão | 16,5 |
| substituir eixo dianteiro da suspensão | 4,9 |
| substituir lonas de freio por eixo | 2,5 |
| remover e instalar carcaça do diferencial trocar coroa e pinhão | 9,5 |
| substituir eixo dianteiro | 4,5 |

2.5 – Relação de tempos padrão de serviços – máquinas:

| Descrição | Tempos |
| --- | --- |
| Tirar carcaça do diferencial para trocar conjunto de freio | 18 |
| Trocar reparo do pistão | 2,5 |
| Trocar lâmina da caçamba, solda e maçarico, trocar dentes e reforço mos cantos da caçamba e solda nos chassis | 20 |
| Tirar motor, desmontar, montar e colocar | 33 |
| Tirar torque para desmontar, trocar peças necessárias, montar e colocar | 26 |
| Tirar carcaça para reparar coroa e pinhão | 8 |
| Trocar lâmina e dente da caçamba | 1,5 |
| Trocar lâmina com solda e maçarico | 8 |
| Trocar retentor do cubo da roda traseira e anéis de vedação | 6 |
| Trocar mangueira | 1 |
| Serviço na parte rodante, tirar esteira, roletes, roda guia, roda motris e montar | 22 |
| Trocar lâminas e canto | 3 |
| Embuchamento dos braços da lâmina | 10 |
| Reparar bomba hidráulica | 6 |
| Reparar vazamento do sistema hidraúlico | 7 |
| Embuchamento da caçamba | 11 |
| Reparo parte do freio | 16 |
| Serviço de câmbio | 18 |
| Trocar retentor do cubo da roda traseira | 6 |
| Trocar kit do motor | 18 |
| Reparar cambio, tirar, desmontar e montar | 24 |
| Fazer embuchamento do eixo dianteiro | 7 |
| Trocar lona do freio | 8 |
| Trocar mangueira hidráulica | 2 |
| Tirar comando para trocar o reparo | 14 |
| Tirar motor para trocar disco da embreagem e retentor do eixo | 14 |
| Sacar cubo da roda para trocar lona de freio e montar – por roda | 8 |
| Trocar corrente do tander | 4 |
| Tirar cabeçote para trocar junta | 10 |
| Ajustar as alavancas do comando | 4 |
| Caixa do giro da Lâmina | 3 |
| Tirar tampa do câmbio para trocar disco da embreagem e montar | 16 |
| Desmontar parte rodante e montar | 24 |
| Tirar câmbio, desmontar, montar e colocar | 15 |
| Tirar câmbio e torque para trocar a placa do conversos | 18 |
| Tirar pistão para trocar reparos, desmontar, montar e colocar | 4 |
| Tirar vazamento do comando | 2 |
| Desmontar esteira para trocar reparo do pistão, esticar esterira e montar | 8 |
| Trocar unha da caçamba | 2 |
| Trocar mangueira | 1 |
| Tirar pino da lâmina para desentupir e passar graxa | 6 |
| Tirar torque para trocar disco e jogo de reparo, desmontar e montar | 12 |
| trocar lâmina da caçamba dianteira | 2 |
| Trocar lâmina da caçamba traseira, serviço com solda e maçarico | 6 |
| Troca dentes da caçamba | 1 |
| Trocar retentor do cubo traseiro | 3 |
| Tirar diferencial para traocar disco de freio e anéis de vedação | 16 |
| Embuchamento completo | 20 |
| Ajustar calço da mesa de giro | 2 |
| Tirar vazamento de mangueira | 2 |
| Trocar retentor do cubo traseiro | 6 |
| Tirar radiador de água para fazer limpeza ou soldar | 6 |
| Trocar cruzeta cardan | 2 |
| Trocar comando de válvulas do motor | 22 |
| Remover e instalar bicos injetores | 8 |
| Remover e instalar bomba injetora | 6 |

3 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na Nota Fiscal Fatura apresentada.

4 – PRAZOS

Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão da Secretaria requisitante, pelo prazo de 12 (doze) meses.

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 - A Contratante, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

5.1.1 - efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no Contrato;

5.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

5.1.3 - comunicar à Contratada, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;

5.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

## 6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - A Contratada, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:

6.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à Contratante a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

6.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão nº 15/2019 e na Ata de Registro de Preços;

6.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à Contratante e a terceiros.

7 – AQUISIÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS

7.1 	Os veículos adquiridos durante os 12 (doze) meses serão comunicados à empresa vencedora, para inclusão nos trabalhos em conformidade com Edital do Pregão nº 15/2019.

8 - PENALIDADES

8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas no Art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93.

ANEXO II

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão Nº 15/219

Processo Nº 20/2019

DECLARAÇÃO

Eu,_______________(nome), CPF: _____________representante legal da firma ________________, CNPJ__________ interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 15/2019), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES,  DECLARO,  sob as penas da Lei, que, nos termos do item 6.1.5, subitem 6.1.5.1 do Edital,  que inexiste impedimento legal contra a firma __________________para licitar ou contratar com a Administração.

___________, ____ de _________ de 2019.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº

ANEXO III

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão Nº 15/219

Processo Nº 20/2019

MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

(nome da empresa), (CNPJ n.º), com sede à (endereço completo), neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto à PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de Pregão n.º 15/2019, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, assinar contratos, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

.					___________, ____ de __________ de 2019

_________________________________________

Assinatura do representante legal (RECONHECER FIRMA(S)

Nome

RG nº

ANEXO IV

MODELO - PROPOSTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão Nº 15/219

Processo Nº 20/2019

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES

Fornecedor: ____________________________________ CNPJ nº ________________________ Endereço:__________________________________ nº________ Complemento: _____________ Bairro: ______________ Cidade: _______________ Estado: _________ CEP ______________

E-mail: ______________________________________________

Banco: ____ - ________________ Agência: ____ - ______ Conta:_______________________

Telefone para contato ______________________________________

Responsável pela Assinatura do Contrato: ______________________________________

C.P.F. nº.: __________________________________________    R.G. nº.: ________________________________________________

E-mail Institucional: _____________________________________________________________

E-mail Particular: _________________________________________________________________

Apresentamos nossa proposta para o registro de preço, para prestação de serviços mecânicos, dos itens a seguir:

| Item | Qtde | Descrição | R$ UNIT. | R$ TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.400 | HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em veículos leves (veículos de passeio, peruas Kombi, fiorinos e doblôs). |  |  |
| 02 | 1.800 | HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em veículos pesados (vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões). |  |  |
| 03 | 1.200 | HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em máquinas (máquinas moto-niveladora, retro-escavadeira, pás-carregadeira e tratores). |  |  |

___________________, _____ de ___________ de 2019.

________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII,

DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À

Prefeitura Municipal de Fernando Prestes

Comissão Permanente de Licitação

Rua São Paulo, nº 57 – Centro

Fernando Prestes – Estado do São Paulo

Pregão Nº 15/219

Processo Nº 20/2019

Prezado Senhores.

A empresa ____________________________________, com sede à ______________________________, na cidade de ___________________, Estado de ___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual 
nº ___________________, DECLARA que dá pleno e total cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, tendo em vista que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

(Com a ressalva de que emprega menor, a partir dos quatorze anos, na condição de aprendiz)

Atenciosamente

____________, ___ de _____________ de 2019.

________________________

( representante da licitante )

Nome : ___________________	           Cargo : _________________

RG nº ____________________            CPF nº_________________

(Observação: o segundo parágrafo deve ser posto na declaração em caso afirmativo. Em caso negativo, o mesmo deve ser suprimido).

ANEXO VI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão Nº 15/219

Processo Nº 20/2019

DECLARAÇÃO

Eu, _______(nome) ________, representante legal da firma __________________, interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão nº 15/2019), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES,  DECLARO,  nos termos do subitem 4.1, do item IV, e sob as penas da Lei, que demos pleno atendimento aos requisitos de habilitação.

____________, ____ de ___________ de 2019.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº

ANEXO VII

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDO PRESTES

Pregão Nº 15/219

Processo Nº 20/2019

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou MEI

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a empresa ________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ 
nº ________________________é  (  ) microempresa (  ) empresa de pequeno porte ou (   ) MEI, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 1232006, alterada pela Lei Complementar 147/2017, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado mediante Pregão Presencial nº 15/2019, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de publicação da homologação deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93.

__________________  ,____ de __________ de 2019.

_________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome

RG nº

ANEXO VIII

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO 20/2019

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2019

Aos __ dias do mês de _________ de 2017, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 
nº 47.826.763/0001-50, com sede administrativa na Rua São Paulo, nº 57, centro, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, representada pelo senhor Bento Luchetti Júnior, portador do RG nº 17.788.953 SSP/SP, inscrito no CPF nº 163.932.888-25, Prefeito Municipal, responsável pelo Pregão nº 15/2019, e de outro lado, a(s) empresa(s) adjudicatária(s) nos itens abaixo, homologa da em___/____ /2019, doravante denominada FORNECEDOR, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 2.135, de 12 de março de 2.009, têm entre si, justo e avençado a presente ata, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de prestação dos serviços, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

  - - item 1

- 1.400 HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em veículos leves (veículos de passeio, peruas kombis, fiorinos e doblôs).

Empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nº xxxx, xxxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxx, Estado de xxxxxx, CEP: xxxxx-xxx, telefone (xx)xxxxxxx, fax (xx) xxxx-xxxx, representada por seu xxxxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, endereço - SP, RG nº   xx.xxx.xxx-x , CPF nº xxx.xxx.xxx-xx.

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

  - - item 2

- 1.800 HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em veículos pesados (vans, micro-ônibus, ônibus e caminhões).

Empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nº xxxx, xxxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxx, Estado de xxxxxx, CEP: xxxxx-xxx, telefone (xx)xxxxxxx, fax (xx) xxxx-xxxx, representada por seu xxxxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, endereço - SP, RG nº   xx.xxx.xxx-x , CPF nº xxx.xxx.xxx-xx.

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

  - - item 3

- 1.200 HORAS TÉCNICAS (estimadas), para execução de serviços mecânicos preventivos e corretivos em máquinas (máquinas moto-niveladoras, pás-carregadeiras e retro-escavadeiras e tratores).

Empresa xxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nº xxxx, xxxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxx, Estado de xxxxxx, CEP: xxxxx-xxx, telefone (xx)xxxxxxx, fax (xx) xxxx-xxxx, representada por seu xxxxxxxxxx, Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, nacionalidade, estado civil, endereço - SP, RG nº   xx.xxx.xxx-x , CPF nº xxx.xxx.xxx-xx.

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão nº 15/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão nº 15/2019.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no DiOE (Diário Oficial Eletrônico do Município), que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 
20 (vinte dias) daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Taquaritinga, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Fernando Prestes, __ de ___________, de 2019.

____________________                                                       _________________

CONTRATANTE                                                     CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

_______________________                       		                    _______________________

Nome:	         	       					 	 Nome:

RG nº:		                             			 RG nº:

CPF nº:			                   			 CPF nº:

ANEXO IX

Pregão Nº 15/219

Processo Nº 20/2019

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA PÚBLICA MUNICIPAL

PLACA E SETORES DE VEÍCULOS

01 – EDUCAÇÃO

| Nº | PLACA | VEÍCULO | COMBUSTÍVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | BNZ-1426 | UNO MILLE FIRE, FIAT, ANO 2003 | GASOLINA |
| 02 | CBS-8233 | ÔNIBUS MERCEDES-BENS 400, ANO 97 | DIESEL |
| 03 | DMN-6285 | PERUA KOMBI, ANO 2013 | FLEX |
| 04 | FIL-5384 | CLASSIC CHEVROLET ANO 2013 | FLEX |
| 05 | FEE-9437 | MICROONIBUS VAN PEUGEOT BOXER ANO 2015 | DIESEL |
| 06 | FCQ-6342 | MICROONIBUS VAN PEUGEOT BOXER ANO 2015 | DIESEL |

02 - TEEM (TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO)

| Nº | PLACA | VEÍCULO | COMBUSTÍVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | BNZ-1421 | MICROONIBUS AGRALE, ANO 2000 | DIESEL |
| 02 | DMN-6274 | ÔNIBUS WV ANO 2010 | DIESEL |
| 03 | CDV-2664 | MICROONIBUS MARCOPOLO/VOLARE, ANO 2002 | DIESEL |
| 04 | DMN-6282 | PERUA KOMBI, ANO 2013 | FLEX |
| 05 | DMN-6283 | PERUA KOMBI, ANO 2013 | FLEX |
| 06 | DMN-6284 | PERUA KOMBI, ANO 2013 | FLEX |
| 07 | DMN-6286 | PERUA KOMBI, ANO 2013 | FLEX |
| 08 | DJM-1203 | MICROONIBUS MERCEDES-BENZ MPOLO ANO 2009 | DIESEL |
| 09 | DJM-2033 | MICROONIBUS IVECO CITYCLASS70C17 ANO 2012 | DIESEL |
| 10 | FOE-5721 | ONIBUS MARCOPOLO VOLARE ANO 2014 | DIESEL |
| 11 | FOE-5745 | ONIBUS MARCOPOLO VOLARE ANO 2014 | DIESEL |
| 12 | FOE-5746 | ONIBUS MARCOPOLO VOLARE ANO 2014 | DIESEL |
| 13 | FOE-5747 | ONIBUS MARCOPOLO VOLARE ANO 2014 | DIESEL |

03 – MERENDA

| Nº | PLACA | VEÍCULO | COMBUSTÍVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | BNZ-1429 | PERUA KOMBI WV, ANO 2004 | GASOLINA |

04 -ENSINO SUPERIOR

| Nº | PLACA | VEÍCULO | COMBUSTÍVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | CBS-7992 | ÔNIBUS MERCEDES-BENZ 400, ANO 97 | DIESEL |
| 02 | BXH-7918 | ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, ANO 87 | DIESEL |

05-SAÚDE

| Nº | PLACA | VEÍCULO | COMBUSTÍVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | DMN-6271 | AMBULÂNCIA FIAT DUCATO, ANO 2008 | DIESEL |
| 02 | BNZ-1436 | CORSA CHEVROLET ANO 2006 | FLEX |
| 03 | DJM-1564 | AMBULÂNCIA FIAT DUCATO ANO 2011 | DIESEL |
| 04 | FOE-4934 | CLASSIC CHEVROLET LS ANO 2014 | FLEX |
| 05 | FTM-1322 | MICROONIBUS VAN RENAULT ANO 2014 | DIESEL |
| 06 | FFL-8804 | AMBULANCIA FIAT DOBLO, ANO 2016 | FLEX |
| 07 | GBV-1914 | AMBULANCIA FIAT DOBLO, ANO 2016 | FLEX |
| 08 | FRS-4945 | ONIX CHEVROLET ANO 2017 | FLEX |
| 09 | FUN-7324 | RENAULT LOGAN ANO 2018 | FLEX |
| 10 | FSU-3394 | RENAULT KWID ZEN ANO 2018 | FLEX |
| 11 | FPU-6236 | AMBULÂNCIA PEUGEOT 2018 | FLEX |
| 12 | EVA-5878 | AMBULÂNCIA PEUGEOT 2018 | FLEX |
| 13 | FPV-9473 | AMBULÂNCIA PEUGEOT 2018 | FLEX |
| 14 | FPZ- 0572 | MINIBUS RENAULT MASTER | DIESEL |
| 15 | EET-7117 | MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE | DIESEL |
| 16 | FOV-0576 | MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE | DIESEL |

06 –SERM

| Nº | PLACA | VEÍCULO | COMBUSTÍVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | TRATOR | TRATOR MASSEY FERGUNSON, 85 | DIESEL |
| 02 | TRATOR | TRATOR LS U60, 2018 | DIESEL |
| 03 | BFY-4469 | SAVEIRO WV, ANO 97 | GASOLINA |
| 04 | TRATOR | TRATOR MASSEI FERGUNSON 265, ANO 98 | DIESEL |
| 05 | BNZ-1425 | CAMINHÃO WV, ANO 2002 | DIESEL |
| 06 | TRATOR | TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND, 2007 | DIESEL |
| 07 |  | PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND, ANO 2010 | DIESEL |
| 08 | DMN-6277 | SAVEIRO 1.6 WV ANO 2011 | FLEX |
| 09 |  | RETROESCAVADEIRA B90B NEW HOLLAND 2012 | DIESEL |
| 10 | DMN-6290 | MONTANA CHEVROLET ANO 2013 | FLEX |
| 11 | DMN-6278 | CAMINHÃO TRUCK IVECO ANO 2013 | DIESEL |
| 12 |  | RETROESCAVADEIRA PÁ CARREGADEIRA ANO 2013 | DIESEL |
| 13 | DMN-6288 | CAMINHÃO IVECO TECTOR ANO 2013 | DIESEL |
| 14 | DMN-6287 | CAMINHÃO IVECO TECTOR ANO 2013 | DIESEL |
| 15 |  | MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 2014 | DIESEL |
| 16 |  | PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 ANO 2014 | DIESEL |
| 17 | FTN-8698 | CAMINHÃO BASCULANTE INTERNATIONAL ANO 14 | DIESEL |
| 18 |  | TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND ANO 2014 | DIESEL |
| 19 | FMY-9495 | MONTANA CHEVROLET ANO 2017 | FLEX |

07 - LIMPEZA PÚBLICA

| Nº | PLACA | VEÍCULO | COMBUSTÍVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | DMN-6272 | CAMINHÃO FORD, ANO 2009 | DIESEL |

08 – GABINETE

| Nº | PLACA | VEÍCULO | COMBUSTÍVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | DMN-6279 | JETTA HIGHLINE 2.0 ANO 2013 | GASOLINA |

09 - CONSELHO TUTELAR

| Nº | PLACA | VEÍCULO | COMBUSTÍVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | FKC-7927 | CITROEN ANO 2016 | FLEX |

- - ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Nº | PLACA | VEÍCULO | COMBUSTÍVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | FIL-5385 | CLASSIC CHEVROLET ANO 2013 | FLEX |
| 02 | DMN-6289 | CLASSIC CHEVROLET ANO 2013 | FLEX |

ANEXO X

LISTA MÉDIA DOS SERVIÇOS COTADOS

Pregão Nº 15/219

Processo Nº 20/2019